## Slide 2
Julián Esteban López Correa
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Implementación de indicadores de riesgo ambiental (ERA) para residuos peligrosos de la industria minera

## Slide 3
4
3
2
1
Problemática y necesidad
Metodología
general
Resultados y
conclusiones
Resumen

## Slide 4
Antioquia , Colombia
Relaves mineros EPTs
As, Cd, Pb, y Cr
Población - Exposición ambiental y ocupacional
Indicador tipo ERA
Indicador seleccionado fue LCR
Comparación con los límites recomendables – US EPA
Interés del sector minería
Impactos ambientales
¿Dónde?
¿Qué?
¿Quién?
¿Cómo?
¿Resultados?
Punto de partida
1
Resumen

## Slide 5
Procesos
Extracción
Beneficio
Metales objetivo
Residuos
2
Problemática y necesidad
Todo tipo de proceso en el sector minería
Molienda, concentración, otros
Partículas desde muy finas (tamaño arcilla y limo) hasta tamaño arena fina -> “Relaves” o “Colas”
EPTs: As, Pb, otros – Residuo peligroso Decreto 4741 de 2005
EPTs= Elementos potencialmente tóxicos
Generación:
1-12 t
(UPME, 2014; Becerra-Agudelo et al., 2022)

## Slide 6
2
Problemática y necesidad
Residuos
Fuente: https://razonpublica.com/los-desechos-de-la-mineria-y-las-presas-de-relave-una-bomba-de-tiempo/
Relaves se disponen sobre superficie en zonas topográficamente convenientes y en ocasiones mediante estructuras de contención tipo presas
Por las condiciones ambientales y/o estructurales pueden ocurrir fugas
Necesidad para cuantificar riesgo asociado a los EPTs contenidos en los relaves
Términos de referencia del sector minería – Evaluación impacto ambiental
Decreto 1076 de 2015
(UPME, 2014; MinAmbiente, 2015; Becerra-Agudelo et al., 2022)

## Slide 7
Problemática y necesidad
2
Indicadores ERA (Environmental Risk Assessment)
Indicadores que ayudan a estimar el riesgo potencial a la salud humana asociado a la emisión de sustancias tóxicas.
US EPA, WHO y OCDE.
Identificar, estimar y categorizar el riesgo
Herramienta útil para la gestión y toma de decisiones
Indicadores
ERA
(WHO, 2010; US EPA, 2012; Becerra-Agudelo et al., 2022)

## Slide 8
3
Metodología
general
40% de la minería de oro del país
Muestras de presas de relaves
Cadena de custodia de las muestras
Cuatro EPTs priorizados: Cd, As, Pb y Cr
Totales Geodisponibles
Caracterización fisicoquímica de relaves

## Slide 9
3
Metodología
general
Categorizar el riesgo
Determinar el riesgo
Dosis de exposición
Ruta de exposición
Indicador ERA
seleccionado
fue LCR
(US EPA, 2002)
LCR es un Indicador ampliamente utilizado para determinar el riesgo a la salud humana asociado a sustancias tóxicas.
Indicador usado en el campo ambiental y para riesgo ocupacional.
Validado en campo / correlacionado con enfermedades.
(WHO, 2010; US EPA, 2012)

## Slide 10
3
Metodología
general
Ruta de exposición
Exposición ambiental y ocupacional
Ingesta directa.
Inhalación.
Contacto dérmico.
(US EPA, 2002)
Población:
Adultos.
Niños.

## Slide 11
CDIIngest= [(C * IngR * EF * ED) / (BW * AT)] * CF
CDIInhale= (C * InhR * EF * ED) / (PEF * BW * AT)
CDIDermal= [(C * SA * AFsoil * ABS * EF * ED) / (BW * AT)] * CF
(US EPA, 2002; Becerra-Agudelo et al., 2022)
Ingesta diaria crónica (CDI) (mg/kg día)
C= concentración EPTs (mg / kg)
EF= frecuencia de exposición (día / año)
ED= duración de la exposición (año)
BW= peso corporal (kg)
AT= tiempo medio de exposición (año)
IngR= rata de ingesta (mg/día)
InhR= rata de inhalación (mg/día)
SA, AFSoil y ABS= variables contacto dérmico (m2 / día)
CF= factor de conversión de unidades
3
Metodología
general
Dosis de exposición

## Slide 12
Indicador ERA - LCR
(US EPA, 2002)
3
Metodología
general
Determinar el riesgo
CR= CDI * CSF
LCR=
CSF riesgo asociado a cáncer (6.3, 0.5, 0.0085, y 1.5 mg/kg*día, para Cd, Cr, Pb, y As, respectivamente.

## Slide 13
Categorizar el riesgo
LCR para adultos y niños para cada EPTs (As, Cd, Pb y Cr).
Comparación con el límite sugerido por la US EPA de 1 x 10-4 (mg/kg día).
(US EPA, 2002)
3
Metodología
general

## Slide 14
4
Resultados y
conclusiones
Concentración total media total de EPTs
As y Pb EPTs con una mayor concentración pseudo total.
Relacionado con las características de la geología de la zona.
Otros proyectos mineros (nacional e internacional)
As (27 – 3555 mg/kg).
Pb (37 – 9726 mg/kg).
Cd (3 – 65 mg/kg).
Cr (13-281 mg/kg).
Chart: Concentración (mg/kg)
| As | Cd | Pb | Cr
 | 3555 | 14 | 2017 | 73
173 | 254 | 14298 | 1150
Concentración (mg/kg) áreas industriales, estándares internacionales

## Slide 15
4
Resultados y
conclusiones
Concentración geodisponible media de EPTs
As y Pb EPTs con una mayor concentración geodisponible.
Relacionado con las características fisicoquímicas del relave (pH, CIC, CE, OM).
Chart: Concentración (mg/kg)
| As | Cd | Pb | Cr
 | 97 | 2 | 50 | 1

## Slide 16
4
Resultados y
conclusiones
CDI para adultos y niños
As EPTs con mayor significancia en cuanto a la ruta de exposición por ingesta directa en adultos.
As y Pb EPTs con mayor significancia en cuanto a la ruta de exposición por ingesta directa en niños.
Las rutas inhalación y dérmica no representaron dosis significativas.
Rutas de exposición
Adultos | As | Cd | Pb | Cr
CDI-Ingest | 1,3,E-04* | 2,5,E-06 | 6,8,E-05 | 1,6,E-06
CDI-Inhale | 2,0,E-08 | 3,6,E-10 | 1,0,E-08 | 2,4,E-10
CDI-Dermal | 5,3,E-07 | 9,8,E-09 | 2,7,E-07 | 6,6,E-09
Niños |  |  |  | 
CDI-Ingest | 1,2,E-03* | 2,3,E-05 | 6,4,E-04* | 1,5,E-05
CDI-Inhale | 9,2,E-08 | 1,7,E-09 | 4,7,E-08 | 1,1,E-09
CDI-Dermal | 2,5,E-06 | 4,6,E-08 | 1,3,E-06 | 3,1,E-08
* 1,0 E-04 (US EPA, 2012)

## Slide 17
4
Resultados y
conclusiones
LCR para EPTs contenidos en relaves
As EPTs indicador sobre el límite sugerido en adultos.
As y Cd indicador sobre el límite sugerido en niños.
Relacionado con la toxicidad para humanos Cd & Pb.
Indicador ERA
Chart: LCR Niños
| As | Cd | Pb | Cr
 | 0.0018 | 0.0015 | 1.5e-06 | 7.6e-06
Chart: LCR Adultos
| As | Cd | Pb | Cr
 | 0.002 | 1.5e-05 | 5.8e-07 | 8.3e-07
* 1,0 E-04 (US EPA, 2012)
* 1,0 E-04 (US EPA, 2012)

## Slide 18
4
Resultados y
conclusiones
Chart: 
| As | Cd | Pb | Cr
 | 0.0018 | 0.0015 | 1.5e-06 | 7.6e-06
LCR para EPTs contenidos en relaves
As Y Cd representan un mayor porcentaje de riesgo potencial a la salud según el indicador LCR.
El Pb y Cr representan el menor porcentaje de riesgo potencial a la salud según el indicador LCR.
Indicador ERA

## Slide 19
01
02
03
Reto 1
Controlar la geodisponibilidad de los EPTs As y Cd en los relaves contenidos en la presas
Reto 3
Implementar indicador tipo ERA, en este caso el LCR en otras zonas.
Reto 2
Incrementar el monitoreo de los EPTs priorizados según el indicador tipo ERA
4
Resultados y
conclusiones
Corto plazo
04
Reto 4
Determinar otros indicadores tipo ERA como: ER, RI, HQ.

## Slide 20
01
02
03
04
Reto 1
Indicador ERA para otros EPTs como Fe, Cu, Zn, Ni,
Reto 3
Evaluar indicador ERA en la zona de influencia directa e indirecta – movilidad EPTs
Reto 2
Evaluar el comportamiento del indicador ERA en el tiempo.
Reto 4
Desarrollar cartografía que nos ayude a visualizar la zonificación del riesgo según los resultados del indicador ERA.
4
Resultados y
conclusiones
Mediano y Largo plazo

## Slide 21
Implementación de indicadores de riesgo ambiental (ERA) para residuos peligrosos de la industria minera
Empresa
Fuentes de financiación del estudio:

## Slide 22
Gracias
julian.lopez@colmayor.edu.co
Contacto: